Многогранники та тіла обертання

|  | Призма V=SH Sпов=Sбіч+2Sосн S – площа основи; H – висота |  | Циліндр V=SH=πR2H Sбіч=CH=2πRН Sпов=Sбіч+2Sосн Sосн=πR2 R – радіус основи H – висота |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пряма призма Sбіч=pl р – периметр основи; l – довжина бічного ребра |  | Конус V=SH=πR2H Sбіч=Cl=πRl Sпов=Sбіч+Sосн l – твірна |
|  | Похила призма Sбіч=pl V=Ql р та Q – периметр та площа перерізу, перпендикулярного бічним ребрам призми; l – довжина бічного ребра |  | Зрізаний конус |
|  | Піраміда V=SH Sпов=Sбіч+Sосн S – площа основи; H – висота |  | Куля та сфера - об‘єм кулі S=4πR2 – площа сфери |
|  | Правильна піраміда Sбіч. прав.= Sбіч. прав= р – периметр основи; l – довжина апофеми; - кут нахилу бічних граней до площини основи |  | Кульовий сегмент S=2πRН R=AO – радіус кулі; H=AK – висота кульового сегмента |
|  | Зрізана піраміда l – довжина апофеми |  | Кульовий сектор |